# SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 20,

14-300 Morąg ogłasza przetarg ofertowy, dwustopniowy na dostawę miału węglowego w ilości 7 500 t na rok 2016.

  - Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych - spełniających wymagania zawarte w niniejszej SWZ .

  - Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

A.  Wymagania jakościowe dostaw.

Oferowany opał  musi posiadać następujące charakterystyczne parametry jakościowe (w stanie roboczym):

Miał węglowy		- 7 500 t

rodzaj paliwa						węgiel kamienny energetyczny

sortyment (wg PN-82/G-97001)			miał  M II A

klasa ( wg PN-82/G-97003)				22-14-06

Klasa jakościowa (Qw r  - Ar  - Str)	   22-14-06

Klasa miału energetycznego opisana jest przez zestaw następujących parametrów jakościowych:

- Qw r  [ MJ/kg]  - oznacza minimalną wartość  opałową w stanie roboczym ,

- Ar  [  %  ]            - oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym ,

- Str [ % ]           - oznacza maksymalną zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym ,

minimalna temp. spiekania popiołu powyżej   940 0 C (atmosfera utleniająca)

minimalna zawartość części lotnych  powyżej	       28 %

wielkość ziarna                                            	  0 - 20 mm

zawartość nadziarna                                    	  do 2%

wilgotność                                                         	  do 14%

Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w  postaci brył, kul.  Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie przyczyną złożenia reklamacji.

B. Wymagania dotyczące realizacji dostaw:

Dostawy samochodowe:

Miejsce dostawy: plac składowy Kotłowni Rejonowej Morąg ul. Przemysłowa 20

- Przyjmowanie dostaw samochodowych – całodobowo.

- Ważenie dostaw samochodowych odbywać się będzie na wadze zamawiającego. Waga ta będzie podstawą do rozliczeń.

Dostawy kolejowe:

- Miejsce dostawy: plac składowy Kotłowni Rejonowej Morąg ul. Przemysłowa 20

b) Adres wysyłkowy dla potrzeb listu przewozowego PKP: stacja Morąg.

- Ważenie dostaw odbywać się będzie na wadze zamawiającego. Waga ta będzie podstawą do rozliczeń

C. Harmonogram  dostaw opału :

- 7 500 t. dostawa do 30.06.2016r.

D. Szczegółowy harmonogram  płatności – propozycja. :

| Lp. | Opał-ilość | Płatność do |
| --- | --- | --- |
|  | t |  |
| 1 | 2000 | 30.06. 2016 |
| 2 | 1000 | 31.07. 2016 |
| 4 | 500 | 31.08 .2016 |
| 5 | 500 | 30.09.2016 |
| 6 | 1000 | 31.10.2016 |
| 7 | 1000 | 30.11.2016 |
| 8 | 1500 | 31.12.2016 |
| Razem |  | 7 500 |  |

UWAGA!

W przypadku propozycji innego harmonogramu należy wypełnić załącznik nr 4

3.	Opis sposobu przygotowania oferty

3.1.	Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu dotyczącym ceny, stanowiącym załącznik Nr 1

3.2.	Oferent winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.3.	Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

3.4.   Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

3.5.	Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Miejsca, w których oferent dokonał zmian winny być parafowane i opieczętowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.6.	Oferent winien zamieścić ofertę w zaadresowanej  i oznaczonej kopercie

„OFERTA  NA  DOSTAWĘ  OPAŁU 2016r.”

4.	Opis kryteriów i sposobów dokonywania ocen spełnienia warunków wymaganych od Oferentów.

4.1.	O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy  złożą ważną ofertę.

4.1.1. Zamawiający dokona wyboru spośród złożonych ważnych ofert, dwóch najkorzystniejszych.

4.1.2. Oferenci wybrani do drugiej tury zostaną powiadomieni telefonicznie.

4.2. 	Oferta ważna musi spełniać następujące warunki :

4.2.1. Oferent składający ofertę musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.

4.2.2.Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.2.3.Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim.

4.2.4.Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.2.5.Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

5.1	Formularz cenowy załącznik nr.1

5.2	Oświadczenie Oferenta  - załącznik nr 2

5.2. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń (załącznik nr 3).

5.3 Zamawiający ma prawo wykluczyć oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

6. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy powinny być zrealizowane w ilości i terminach określonych w niniejszej specyfikacji.

7.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najniższa oferowana cena netto 	- 100%

8.	Opis sposobu ustalenia ceny.

Cenę oferty należy podać jako netto dla jednej tony węgla – loco plac składowy MPEC Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 20 o żądanych parametrach, terminach dostaw i płatnościach określonych w niniejszej SWZ lub zaproponowanych przez oferenta innych terminach płatności.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

9.1.	Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg.

Termin składania ofert upływa dnia :

03.03.2016r. godz. 1000

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.1.		Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na piśmie przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.

11.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

11.1.		 Komisja Przetargowa Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym otworzy koperty z ofertami w dniu: 03.03.2016r. o godzinie 1030. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi ich ważność. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Do drugiej tury przetargu przejdą dwie oferty spełniające:

- warunki SWZ,

- posiadające odpowiednią kondycję finansową,

- gwarantujące realizację dostaw miału o wymaganej jakości.

11.2. Druga tura przetargu odbędzie się 03.03.2016r. o godz. 1300. Oferenci przedstawią ostateczną ofertę  (na formularzu cenowym – druk z I tury) do dnia 03.03.2016r godz. 1300.

11.3.	Zamawiający złoży zamówienie u Oferenta, którego oferta,  złożona na piśmie przed Komisją Przetargową spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

11.4.	Podpisanie umowy nastąpi do dnia 16.03.2016r. w siedzibie Zamawiającego

11.5. Załącznikiem do umowy będzie oświadczenie podmiotu zużywającego wyroby węglowe o uprawnieniu do zwolnienia z podatku akcyzowego.

12.	Przedstawiciele Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami :

Pan Marcin Charzyński		  tel. 089/7572627 /sprawy merytoryczne/

Pan Adam Maruszak		   tel. 089/7572627 / sprawy finansowe/

13.	Załączniki :

13.1.	Formularz dotyczący ceny 	- Załącznik nr 1.

13.2.	Oświadczenie 			- Załącznik nr 2.

13.3.	Oświadczenie 			- Załącznik nr 3.

13.2.	Harmonogram opłat 		- Załącznik nr 4.

13.5.Projekt umowy			- Załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1

F O R M U L A R Z    DOTYCZĄCY  CENY

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Morąg ul. Przemysłowa 20

2/ Nazwa przedmiotu zamówienia

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3/ Nazwa i adres wykonawcy

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

NIP ...............................................

Kontakt -  tel. ………………….., adres e-mail  …………………………………………..

4/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

4.1  miał klasa …………………

cena netto   ......................... zł

słownie netto ..........................................................................................................zł

5/Deklaruję ponadto:

a/ termin wykonania zamówienia .........................................................................

c/ warunki płatności ...................................................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy że:

- Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia .

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny ,  a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .

- Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

- W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

Podpis  Wykonawcy

Załącznik  Nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym   oświadczam  że :

a/ zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz dokonałem wizji lokalnej w terenie

b/ uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni

c/ w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji , w miejscu i terminie określonym przez

Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy

.......................................................

###### Załącznik  Nr 4

HARMONOGRAM OPŁAT

| Lp. | Opał/ /ilość (Mg) | Płatność do |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| Razem |  | 7500 |  |